..

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образовании «Иваническ» Аларского района Иркутской области на период 2016-2032 гг.

c.  Иваническое

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Иваническ» Аларского района Иркутской области (далее - Программа) представляет собой документ, который отражает существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры, запланированные мероприятия по их развитию и объёмы инвестиций, необходимых для данного развития. Расчётный период реализации Программы - 2016-2032 гг.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации №502 от 14 июня 2013 г. В соответствии с положениями генерального плана развития поселения и другими нормативно-правовыми документами.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Иваническ» Аларского района Иркутской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Иваническ» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Иваническ».

Основными направлениями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Иваническ» являются:

1.Инженерно-техническая	оптимизация	коммунальных	систем.

2.Взаимосвязанное	перспективное планирование развития коммунальных систем. 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5.Совершенствование	механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6.Повышение	инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Иваническ» базируются на следующих принципах: системность - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; комплексность - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального Образования «Иваническ» Аларского района Иркутской области (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Цели Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства; Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; Улучшение экологической ситуации; Оптимизация бюджетных расходов, связанных с предоставлением населению и организациям коммунального комплекса субсидий, инвестиций и иной финансовой поддержки. |
| Задачи Программы | Определение основных направлений и целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения; Определение основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения; Определение объёма финансовых вложений, необходимого для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения. |
| Целевые показатели Программы | Увеличение объёма реализации коммунальных ресурсов; Увеличение числа потребителей коммунальных услуг; Увеличение протяжённости сетей ресурсоснабжения; Ликвидация ветхих участков сетей ресурсоснабжения |

| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы : 2016-2032 год. этап: 2016 - 2020 годы, этап: 2020 - 2032 годы. |
| --- | --- |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования на реализацию Программы составляет 37507 тыс. руб. Из них на реализацию мероприятий для систем: теплоснабжения - 4747 тыс. руб., холодного водоснабжения -23105 тыс. руб., водоотведения - 500 тыс. руб., электроснабжения - 8955 тыс. руб., сбора и утилизации ТБО - 200 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. В поселении будет обеспечиваться энерго- и ресурсосбережение. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры поселения - систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов. Подробная характеристика существующего состояния данных систем и проблемы в их функционировании представлены ниже в разделе 6.3. Программы.

  - Теплоснабжение

В настоящее время в МО «Иваническ» теплоснабжение осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное теплоснабжение представлено в неблагоустроенных жилых домах - отопление в них печное, а также электрическое.

Учреждения муниципального образования отапливаются электрическими приборами. Кроме МБОУ Иваническая СОШ - для ее отопления функционирует угольная котельная.

  - Водоснабжение

Холодное водоснабжение. В настоящее время в поселении холодное водоснабжение (далее также - ХВС) осуществляется в основном децентрализованным способом. Децентрализованное ХВС представлено в индивидуальных жилых домах - водоснабжение жителей данных домов осуществляется водой из колодцев, скважин вода в которых не соответствует санитарноэпидемиологическим нормам.

Основной проблемой водоснабжения МО «Иваническ» является недостаточное количество источников водоснабжения для удовлетворения нужд потребителей. Кроме того, вода, поднимаемая из колодцев, скважин нецентрализованного холодного водоснабжения, не отвечает требованиям, установленным для питьевой воды.

Другой проблемой в данной системе водоснабжения является необходимость проведения технического диагностирования источников водоснабжения и выполнения мероприятий по их укреплению. Во всех системах холодного водоснабжения наблюдается полное отсутствие приборов автоматического контроля и регулирования оборудования.

Горячее водоснабжение.

В МО «Иваническ» в настоящее время горячее

водоснабжение (далее также - ГВС) осуществляется децентрализованным

6

способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.

  - Водоотведение

В настоящее время в поселениях МО «Иваническ» отведение хозяйственнобытовых стоков осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное водоотведение представлено в индивидуальных жилых домах - водоотведение от данных домов осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты. Стоки из них периодически откачиваются ассенизационными машинами и сбрасываются на рельеф.

В настоящее время проблема данной области заключается в отсутствии системы сбора и очистки сточных вод.

  - Электроснабжение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению МО «Иваническ» положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей МО «Иваническ» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Иваническая» и ПС35/10кВ «Аляты», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 2.4. Основные данные по существующей подстанции

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд МО «Иваническ» |
| 1 2 | Аляты Иваническая Итого | 35/10 110/35/10 | 2,5+4,0 16,0+25,0 | 2,11 14,17 | 2,11 2,01 | 0,11 1,86 1,97 |

На основании контрольных замеров за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок МО «Иваническ» на шинах 6-10кВ центра питания составил 1,97МВт. Согласно таблице  подстанции имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

ПС «Иваническая» 110/35/10кВ получает питание по ВЛ110кВ от тяговой подстанции «Головинская». ПС «Аляты»  35/10кВ запитана по ВЛ35кВ от ПС «Иваническая» 110/35/10 кВ.

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры с. Иваническое, д. Киркей, д. Ключи, д.Отрадная, д.Шалоты. Инженерная подготовка территории», М 1:5 000 и «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории», М 1:5 000

По данным генерального плана, в настоящее время понизительные станции, обеспечивающие электроснабжение МО «Иваническ», имеют резерв располагаемой мощности. Однако, рост электрических нагрузок, запланированный генпланом, ведёт за собой замену существующего оборудования, а также строительство новых трансформаторных подстанций .

По данным, полученным от специалистов эксплуатирующих организаций, для оптимального распределения электроэнергии между потребителями (существующими и запланированными на перспективу) оборудование некоторых внутрипоселковых трансформаторных подстанций необходимо заменить на новое оборудование.

  - Г азоснабжение

В настоящее время в МО «Иваническ» централизованное газоснабжение отсутствует. Однако 63% местного населения всё же пользуется газом. Бытовые газовые баллоны периодически подвозятся автотранспортом.

  - Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В муниципальном образовании «Иваническ» расположены пять несанкционированных свалок в с. Иваническое, д. Киркей, д. Отрадная, д.Ключи,д.Шалоты. Также имеется 2 необорудованных скотомогильников вблизи с. Иваническое и между д.Киркей и д.Отрадная.

Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

В настоящее время в МО «Иваническ» существуют следующие проблемы по организации сбора и утилизации ТБО:

- Отсутствуют полигоны ТБО, отвечающие требованиям законодательства;

- Отсутствует организация, уполномоченная на сбор и вывоз ТБО от объектов социально-культурного назначения и домов частного жилого сектора.

- Существуют стихийные свалки, образуемые местными жителями. В ближайшей перспективе рекомендуется ликвидировать данные свалки и организовать централизованный сбор мусора от домов частного жилого сектора.

- ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  - Общая характеристика поселения

МО «Иваническ» наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 30 декабря 2004года №67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского округа».

В состав территории муниципального образования «Иваническ» входят земли следующих населенных пунктов:

- с.Иваническое центр поселения

- деревня Киркей;

- деревня Отрадная;

- деревня Киркей;

- деревня Шалоты;

- деревня Ключи

Территория муниципального образования «Иваническ» расположена в  западной  части Аларского района Иркутской области. Общая площадь составляет 179,3 кв.км. В состав муниципального образования «Иваническ» входят 5 населенных пункта: с. Иваническое - центр, д. Киркей, д. Ключи, д.Отрадная, д.Шалоты.Сельское поселение граничит на юге с Заларинским районом, на западе - МО «Аляты», на севере

- МО «Зоны» и на юго-востоке - МО «Аларь».

Муниципальное образование «Иваническ» занимает  8 место по площади территории. МО «Иваническ» имеет дальнейший потенциал к дальнейшему увеличению численности населения.

По данным текущего статистического учета постоянное население поселения 01.01.12г. составляет-1289 чел.

Расстояние от областного центра г. Иркутска (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) составляет 220 км, до районного центра п. Кутулик -50 км.

  - Территория и климат

Сельское поселение «Иваническ» входит в состав муниципального образования «Аларский район», центром которого является п. Кутулик. В состав Аларского района помимо сельского поселения «Иваническ» входят 16 сельских поселений, а также межселенные территории. Проектными решениями генплана не предлагается изменение границ поселения.

Центр поселения с.Иваническое.

Общая площадь муниципального образования «Иваническ» - 17930 га.

Аларский район расположен на Иркутско-Черемховской равнине Предсаянского краевого прогиба. Здесь преобладают холмистоувалистые формы рельефа. Территория района относится к лесостепной зоне.

Климатические особенности муниципального образования «Иваническ» определяются его географическим положением. Климат образования резко континентальный с большим колебанием температур, как по сезонам, так и в течение суток. Характерна продолжительная зима умеренно-суровая, короткое лето умеренно-теплое, низкие средние годовые температуры. Средняя температура января выше -30 градусов. Высота снежного покрова варьируется от 50 до 100 см. Дата образования устойчивого снежного покрова – с 31 октября по 10 ноября, а полное разрушение снежного покрова происходит 10 апреля.

В пределах Иркутско - Черемховской равнины годовое количество осадков невелико ( от 300 до 400 мм). Из них осадки зимнего периода составляют 100-150 мм. Данная территория относится к району с недостаточным увлажнением.

НАСЕЛЕНИЕ

По данным текущего статистического учёта, постоянное население поселения на 2012 год составило 1289 человека.

За последние 10 лет население муниципального образования «Иваническ» уменьшилось на 871 человек и составило 1289 человек. По численности населения муниципальное образование занимает 4 место из 17 поселений Аларского района.

Таким образом, численность населения муниципального образования за анализируемый период снизилась на 40%

Схемой территориального планирования Аларского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям, без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим, распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено пропорционально относительно существующей численности населения за 2012 г.

Изменение численности населения муниципального образования «Иваническ» к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 3.2).

Таблица 3.2 - Численность населения сельского поселения «Иваническ», человек на начало года

| № п/п | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Иваническое | 650 | 687 | 701 |
| 2 | д.Киркей | 182 | 193 | 196 |
| 3 | д.Ключи | 73 | 84 | 86 |
| 5 | д.Отрадная | 279 | 298 | 305 |
| 6 | д.Шалоты | 105 | 115 | 119 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032 года- увеличение на 10% относительно 2012 г.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения даже в условиях развития экономической базы численность жителей МО «Иваническ» на I очередь Генерального плана (2022г) увеличится и составит 1,377 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 1,407 тыс. чел.

  - Жилой фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд сельского поселения «Иваническ» состоит из индивидуальной и  двухквартирной жилой застройки и составляет 16,598 тыс. кв. м. общей площади.

На частный жилой фонд приходится 100% жилья - 16,598 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 12,88 м2, что ниже, чем в среднем по Иркутской области 18,5 м2/чел.

Жилищный фонд сельского поселения «Иваническ» представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 3.4). На бревенчатые, брусчатые – 100%, капитальных домов нет .

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,12 м2 или 1%.

Ветхий и аварийный  жилой фонд имеется на территории деревни Ключи и на территории деревни Шалоты.

Средняя этажность жилой застройки – 1этаж. На жилищный фонд одноэтажной застройки приходится 100% общей площади жилья.

Таблица 3.4. Распределение жилищного фонда МО «Иваническ» по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м2 общей площади квартир).

| Населенные | 1 -квартирные | 2-квартирные | итого | Всего, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пункты | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные | деревянные и прочие | гыс. м.кв |
| с. Иваническое | - | 185 | 185 | - | 47 | 47 | - | 232 | 8,842 |
| д. Киркей | - | 61 | 61 |  | 1 | 1 |  | 62 | 1,995 |
| д. Ключи | - | 25 | 25 | - | - | - |  | 25 | 1,145 |
| д.Отрадная | - | 87 | 87 |  | 14 | 14 |  | 101 | 3,287 |
| д..Шалоты | - | 30 | 30 |  | 6 | 6 |  | 36 | 1,329 |
| Всего |  | 388 | 388 |  | 68 | 68 |  | 456 | 16.598 |
| % | - | 85 | 85 |  | 15 | 15 |  | 100 | 100 |

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным, обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет: водопроводом	- 0%

| канализацией | - 0% |
| --- | --- |
| центральным отоплением | - 0% |
| горячим водоснабжением | - 0% |
| газоснабжением | - 63% |
| напольными электроплитами | - 96% |
| ваннами и душевыми | - 0% |
| телефонами | - 0% |
| мусоропроводами | - 0% |
| В среднем, по муниципальным образованиям области уровень |

благоустройства низкий.

  - Социальная инфраструктура

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и внешкольные учреждения

На 01.01.2012г. в муниципальном образовании «Иваническ» действует 5 муниципальных общеобразовательных учреждений: МБОУ Иваническая СОШ (проектная численность учащихся на 400 человек),

-НОШ в д.Шалоты ( вместимость=34 учащихся;

-НОШ в д.Киркей  (вместимость-30 учащихся);

-НОШ в д.Ключи (вместимость-30 учащихся) школа находится на консервации;

-НОШ в д.Отрадная ( вместимость- 32 учащихся)

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. В населенных пунктах ведется кружковая работа при школе и клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения представлены на территории муниципального образования 2 детскими  садами в с. Иваническое ( вместимость -40 детей),в деревне Отрадная вместимость-15 детей).

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 10 магазинами (5 в с. Иваническое, 1 в д. Шалоты, 1 в д.Киркей, 2  в д.Отрадная, 1 в д.Ключи). Общая торговая площадь составляет 269 кв. м. Предприятия общественного питания отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение муниципального образования Иваническ представлено участковой больницей в с.Иваическое и  2 фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Отрадная, и д. Киркей.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия непосредственного бытового обслуживания на территории сельского поселения отсутствуют.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Кладбища размещены на территории села Иваническое- 4,9 га, д. Киркей 2 кладбища– 4,9га, д. Шалоты – 4,9га, д.Отрадная – 4,9 га, д.Ключи- 4,9 га

Учреждения культуры и искусства

В сельском поселении «Иваническ» действует МБУК ИКЦ в с. Иваническое на 184 посадочных мест, библиотека в с. Иваническое на 12070 единицы хранения, в д.Киркей на 4489 единиц хранения.

Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории муниципального образования «Иваническ» практически все спортивные мероприятия проходят на базе МБОУ Иваническая СОШ , где имеется спортзал площадью 168 кв.м.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

На территории муниципального образования «Иваническ» имеется 6 таксофонов. Основными операторами, представляющими услуги сотовой связи выступают ЗАО «Байкалвестком» , МТС, Билайн , Мегафон.

Почтовая связь осуществляется через обособленное структурное подразделение управления федеральной почтовой связи Иркутской области- филиала ФГУП «Почта России» (Ангаркое отделение почтовой связи)

Учреждения, оказывающие услуги финансирования отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через существующие отделения связи.

Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как амбулатории, магазины. В муниципальном образовании отсутствуют учреждения дополнительного образования, молочная кухня, бассейн, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как детские сады, общеобразовательные школы, сельские клубы и библиотеки.

Существующие объекты культурно-бытового обслуживания по территории городского поселения распределяются неравномерно: преимущественно сконцентрированы на территории с.Иваническое .

3.6 Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы МО «Иваническ» представлен ниже в Таблице 3.8. Значения существующего спроса представлены в данной таблице за 2012 г., значения прогнозируемого спроса - рассчитаны на срок реализации Программы - 2016-2032 гг.

Как видно из таблицы 3.8, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все коммунальные ресурсы:

Тепловая энергия - население получает из индивидуальных источников;

Холодная вода - увеличение спроса на 3,57 %;

Электроэнергия - увеличение спроса на 3,57 %;

Накопление ТБО - увеличение спроса на 3,57 %

Таблица 3.8 - Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы МО «Иваническ»

| Основные показатели развития поселения и потребления коммунальных ресурсов | Ед.изм | Первая очередь, 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Население | чел. | 1289 | 1289 | 1307 | 1317 | 1337 | 1357 | 1377 | 1407 |
| Жилой фонд | тыс. м2 | 16.598 | 16,598 | 16,705 | 16,903 | 17,150 | 17,550 | 18,070 | 25,917 |
| Количество 1 -квартирных домов | Ед. | 328 | 328 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 337 |
| Количество 2-квартирных домов | Ед. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Средняя обеспеченность жильём | м2/чел | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 22 | 22 |
| Потребление тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление холодной воды | тыс. м3/год | 170,5 | 170,5 | 170,7 | 170,5 | 190,7 | 190,7 | 210,5 | 301,7 |
| Потребление горячей воды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление сточных вод | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт*ч/год | 9923 | 9923 | 9923 | 9923 | 9923 | 9923 | 9997 | 17588 |
| Накопление твёрдых бытовых отходов | тыс. м3/год | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1.18 | 1,18 | 1,20 | 1,20 |

4.АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА      ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

На момент разработки Программы в поселении схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утверждены не были. Мероприятия по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры отражены в Генеральном Плане муниципального образования «Иваническ». В таблицах настоящего раздела представлены плановые расходы на финансирование мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется финансирование в сумме 37507 тыс. руб. Из них на реализацию мероприятий для систем:

теплоснабжения - 4747 тыс. руб., холодного водоснабжения - 23105тыс. руб., водоотведения - 500 тыс. руб., электроснабжения - 8955 тыс. руб., сбора и утилизации ТБО - 200 тыс. руб.

Основную часть финансирования данных мероприятий - 22566 тыс. руб. (63 %) - планируется произвести в первый период реализации Программы - 2016 -2022 гг

Финансирование мероприятий на расчетный срок составит 14941 тыс.руб.

Таблица 4.0 - Финансирование мероприятий по этапам планирования

| Система коммунальной инфраструктуры | Период | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 1я очередь | Расчетный срок |  |
| Т еплоснабжение | 2669 | 2078 | 4747 |
| ХВС | 12706 | 10399 | 23105 |
| Водоотведение | 500 | 0 | 500 |
| Электроснабжение | 6491 | 2464 | 8955 |
| Вывоз ТБО | 200 | 0 | 200 |
| Всего | 22566 | 14941 | 37507 |

| Мероприятие | 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032г |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Строительство котельной клуба д.Киркей на 100 мест (0,21Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  | 2078 |
| Строительство централизованной котельной с..Иваническое (0,5Гкал/час) |  |  |  |  |  | 2669 |  |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения составят 4747 тыс. рублей

| Мероприятие | Первая очередь, 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Разработка проектов зон санитарной охраны каждого водозабора |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Г идрологические изыскания наличия грунтовых вод |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| Строительство резервуаров чистой воды, 5 объектов |  |  |  |  |  | 4640 |  |  |
| Строительство кольцевой сети |  |  |  |  | 6174 |  |  | 10149 |
| Установка колонок и пожарных гидрантов |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| Подземный водозабор,74,6 м3/сут, с. Иваническое |  |  |  | 678 |  |  |  |  |
| Подземный водозабор, 22,5 м3/сут, д. Шалоты |  |  | 205 |  |  |  |  |  |
| Подземный водозабор, 23 м3/сут, д. Отрадная |  |  |  | 209 |  |  |  |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения составят 23105 тыс. рублей.

| Мероприятие | 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Сооружение герметичных выгребов с организацией вывоза стоков |  |  |  | 500 |  |  |  |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы водоотведения составят 500 тыс. рублей.

| Мероприятие | Первая очередь, 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| с.Иваническое, строительство двух ТП (1х630кВА) |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |
| с.Иваническое, строительство ТП (1х630кВА), |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| д.Киркей, строительство ТП (1х400кВА), ТП (1х250 кВА) |  |  |  |  |  |  | 950 |  |
| д.Ключи, строительство ТП(1х250 кВА) |  |  |  | 591 |  |  |  |  |
| д. Отрадная , строительство ТП (1х630кВА) |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| д. Отрадная, строительство ТП (1х160кВА) |  |  |  |  |  |  |  | 464 |
| д. Шалоты , строительство ТП (1х400 кВА) |  |  |  |  |  |  | 950 |  |

| Мероприятие | 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Организация мусорных площадок для сбора ТБО от домов частного сектора |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Строительство полигона ТБО |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию и утилизации твёрдых бытовых отходов составят 200 тыс. рублей

5.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

В данном разделе Программы приводится обоснование количественных и качественных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, представленных выше в разделах 1.-5. Программы.

5.1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

МО «Иваническ» представлен выше в таблице 3.8. Согласно данной таблице, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все виды коммунальных ресурсов:

Тепловая энергия - население получает из индивидуальных источников; Холодная вода - увеличение спроса на 3,57 %;

Электроэнергия - увеличение спроса на 3,57 %;

Накопление ТБО - увеличение спроса на 3,57 %.

Увеличение спроса будет вызвано подключением к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей.

5.2.Обоснование целевых показателей комплексного развития систем Коммунальной инфраструктуры

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Иваническ», представленных выше в разделе 4. Программы. Обоснование приводится отдельно по каждому целевому показателю.

Объёмы реализации коммунальных ресурсов. В рассматриваемом поселении на перспективу прогнозируется увеличение объёмов реализации всех видов коммунальных ресурсов. Основанием такого прогноза является планируемое увеличение числа потребителей в системах коммунальной инфраструктуры.

Число присоединённых объектов и число единиц потребления.

В настоящее время население не использует централизованные системы ресурсоснабжения, за исключением электроснабжения. Прогнозные значения данных показателей в перспективе возрастут относительно существующих значений в связи с планируемым подключением к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей.

Протяжённость сетей ресурсоснабжения.

Сети, кроме электроснабжения и водоснабжения, отсутствуют. В связи с этим, планируемое подключение к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей (проектируемые клубы, детский сад, фельдшерско- акушерский пункт), а также строительство котельных, потребует прокладки новых участков тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей.

Доля ветхих участков сетей ресурсоснабжения. Настоящей Программой запланирован капитальный ремонт сетей электроснабжения. По результатам его проведения к концу расчётного срока Программы ветхие участки на данных сетях планируется полностью ликвидировать.

5.3Подробная характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и проблем в их функционировании

В данном разделе приводится подробная характеристика существующего состояния систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов МО «Иваническ». Краткая характеристика существующего состояния данных систем представлена выше в разделе 2. Программы.

5.3.1Теплоснабжение

В настоящее время в МО «Иваническ» теплоснабжение осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное теплоснабжение представлено в неблагоустроенных жилых домах - отопление в них осуществляется дровяными и угольными печами.

Муниципальные системы и сети теплоснабжения отсутствуют.

В настоящее время в муниципальном образовании функционирует 1 котельная. Она обеспечивает нужды здания Иванической средней школы. Топливо, потребляемое котельной - уголь.

Установленные тепловые мощности вышеуказанных котельных представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Балансы тепловой мощности и расчётных нагрузок МО «Иваническ», Гкал/ч

| № | Месторасположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иваническая средняя школа | 0,3(0,1) Гкал/час |

В перспективе планируется построить 3 угольных котельных для теплообеспечения проектируемых объектов социально-культурного обеспечения. Для проектируемых объектов с малой потребностью в тепловой мощности, предусматривается установка электрических бойлеров в индивидуальном порядке.

В сложившейся ситуации для развития системы теплоснабжения существует 3 варианта развития: базовый (повышение качества функционирования системы), вариант децентрализации (установка индивидуальных систем теплоснабжения в каждом из зданий-потребителей), вариант строительства новых котельных на угле. Все три варианта частично будут реализовываться в процессе реализации программы.

5.3.2Водоснабжение

Холодное водоснабжение. В настоящее время в поселении холодное водоснабжение (далее также - ХВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное ХВС представлено в индивидуальных жилых домах - водоснабжение жителей данных домов осуществляется водой из колодцев, вода в которых не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Основной проблемой водоснабжения МО «Иваническ» является недостаточное количество источников водоснабжения для удовлетворения нужд потребителей. Кроме того, вода, поднимаемая из колодцев нецентрализованного холодного водоснабжения, не отвечает требованиям, установленным для питьевой воды.

Другой проблемой в данной системе водоснабжения является необходимость проведения технического диагностирования источников водоснабжения и выполнения мероприятий по их укреплению. Во всех системах холодного водоснабжения наблюдается полное отсутствие приборов автоматического контроля и регулирования оборудования.

Строительство централизованной системы водоснабжения генеральным планом не предусмотрено.

Горячее водоснабжение. В МО «Иваническ» в настоящее время горячее водоснабжение (далее также - ГВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в

индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.

24

    - Водоотведение

В настоящее время в поселениях МО «Иваническ» отведение хозяйственнобытовых стоков осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное водоотведение представлено в индивидуальных жилых домах - водоотведение от данных домов осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты. Стоки из них периодически откачиваются ассенизационными машинами и сбрасываются на рельеф.

В настоящее время проблема данной области заключается в отсутствии системы сбора и очистки сточных вод.

5.3.4.Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Иваническ» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Иваническая» и ПС35/10кВ «Аляты», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети

На основании контрольных замеров за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок МО «Иваническ» на шинах 6-10кВ центра питания составил 1,97МВт., подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Питание ПС «Иваническая»  110/35/10кВ осуществляется по ВЛ110кВ от тяговой ПС «Головинская» 110/35/10кВ. ПС «Аляты» 35/10 кВ запитана по ВЛ 35 кВ от ПС «Иваническая» 110/35/10кВ.

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей МО «Иваническ»на уровне 2032г. предусматривается от ПС 110/35/10кВ «Иваническая» и ПС35/10кВ «Аляты»

На первую очередь

с. Иваническое - строительство двух ТП(1х630кВА), рекомендуется установить возле проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть от ПС «Иваническая» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Киркей - строительство ТП(1х400кВА), ТП (1х250кВА) рекомендуется установить в районах проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть от ПС «Иваническая» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Ключи - строительство ТП(1х250кВА), рекомендуется установить в районах проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть от ПС «Аляты» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Отрадная- строительство ТП (1х630кВА) , рекомендуется установить в районе проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть от ПС «Иваническая» от существующих сетей воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП

д.Шалоты –строительство ТП (1х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть от ПС «Иваническая» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

На расчетный срок

с. Иваническое - строительство ТП(1х630кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого жилья. Питание предусмотреть от ПС «Иваническая» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Киркей - проектируемую нагрузку запитать от запроектированной на первую очередь ТП(1х400кВА).

д. Отрадная - строительство  ТП(1х160кВА),  рекомендуется установить в районе жилой застройки. Питание предусмотреть от ПС «Иваническая» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д.Шалоты – проектируемую нагрузку запитать от запроектированной на первую очередь ТП (1х400кВ)

д.Ключи – проектируемую нагрузку запитать от запроектированной на первую очередь ТП (1х250кВ)

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

5.3.5Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В муниципальном образовании «Иваническ» расположены пять несанкционированных  свалок  в с. Иваническое, д. Киркей, д. Шалоты, д.Отрадная,д.Ключи.. Также имеется 2 необорудованных скотомогильника вблизи с. Иваническое, д.Отрадная.

Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

В настоящее время в МО «Иваническ» существуют следующие проблемы по организации сбора и утилизации ТБО:

- Отсутствуют полигоны ТБО, отвечающий требованиям законодательства;

- Отсутствует организация, уполномоченная на сбор и вывоз ТБО от объектов социально-культурного назначения и домов частного жилого сектора.

- Существуют стихийные свалки, образуемые местными жителями. В ближайшей перспективе рекомендуется ликвидировать данные свалки и организовать централизованный сбор мусора от домов частного жилого сектора.

Для совершенствования организации по обращению с бытовыми отходами, необходимо решить следующие задачи:

- Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования;

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО;

- Оборудование во всех населенных пунктах контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора;

- Разработка проектов и строительство полигонов твердых бытовых отходов на территориях муниципальных образований;

- Установка мусорных урн в общественных местах;

- В муниципальном образовании «Иваническ» ликвидировать существующие свалки;

- Существующие скотомогильники требуется законсервировать;

- Проектом предлагается строительство мусороперегрузочной станции (СЗЗ 100 метров) и нового скотомогильника с биологическими камерами (СЗЗ 500 метров) на северо- востоке муниципального образования возле автодороги «Кутулик –Аляты».

5.3.6 Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения

На момент разработки настоящей Программы администрацией поселения и организациями коммунальной инфраструктуры не было утверждено программ, определяющих мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения. Срок действия предыдущей программы энергосбережения завершился в 2015 году.

За период 2006-2015 годов в МО «Иваническ» нет информации о выполнении мероприятий, которые можно отнести к области энерго- и ресурсосбережения, а также улучшения показателей качества услуг.

В составе мероприятий по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, запланированных настоящей Программой на срок 2015-2032 гг., можно выделить мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения.

Таблица 5.2 - Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, запланированные к реализации МО «Иваническ» на период 2016-2032 гг.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| I | Системы теплоснабжения |
| 1 | Установка более современного оборудовании для индивидуальных теплоисточников | Снижение затрат на выработку тепловой энергии |
| 2 | Разработка Схемы Теплоснабжения | Выбор направления развития систем теплоснабжения |
| II | Системы водоснабжения |
| 3 | Установка приборов автоматического контроля и регулирования | Снижение потребления электроэнергии на производство и транспортировку воды от водозаборов до конечного потребителя |
| 4 | Разработка Схемы Водоснабжения | Выбор направления развития систем водоснабжения |
| III | Системы водоотведения |
| 5 | Сооружение герметичных выгребов полной заводской готовности | Снижение попадания сточных вод в окружающую среду в результате утечек на сетях водоотведения |
| 6 | Строительство Канализационноочистных сооружений | Улучшение экологической ситуации за счет сокращения попадания вредных веществ |
| 7 | Разработка Схемы Водоотведения | Выбор направления развития систем водоотведения |

| IV | Системы электроснабжения |
| --- | --- |
| 9 | Замена изношенного оборудования на новое и установка дополнительного оборудования в трансформаторных подстанциях | Оптимизация системы распределения электрической энергии |
| 10 | Установка дополнительных трансформаторных подстанций |  |
| 11 | Замена ветхих и прокладка новых линий электрической сети |  |
| V | Система сбора и утилизации ТБО |
| 13 | Замена имеющихся мусорных контейнеров на новые | Улучшение состояния окружающей среды |
| 14 | Организация мусорных площадок для сбора ТБО от домов частного сектора |  |
| 15 | Строительство полигона ТБО |  |

    - Обоснование целевых показателей развития соответствующей

Системы коммунальной инфраструктуры

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, представленных выше в разделе 4 настоящей Программы.

Теплоснабжение.

Муниципальных систем теплоснабжения в настоящее время в муниципальном образовании нет, население пользуется индивидуальными источниками обогрева.

К строительству планируется 2 котельные, одна из которых рассчитывается на теплоснабжение сразу нескольких потребителей, поэтому сопутствующим объектом будет участок теплотрассы протяженностью 160 м. Однако данное строительство планируется для удовлетворения нужд муниципальных учреждений. Системы для отопления жилищно-коммунального сектора не запланированы.

В связи с этим прогнозируется увеличение объёма реализации тепловой энергии, увеличение числа присоединённых объектов, отапливаемой площади,

увеличение общей протяжённости тепловой сети, хотя часть возводимых объектов планируется отапливать от индивидуальных электробойлеров.

Строительство централизованной системы теплоснабжения и сетей для жилищного сектора не предполагается.

Водоснабжение. В системе холодного водоснабжения не планируется подключение новых потребителей: однако объёмы пользования нецентрализованной системы возрастут из-за планируемого увеличения численности и строительства жилья. В результате подключения данных объектов возрастёт объём реализации холодной воды. В результате присоединения данных объектов увеличится объём водопотребления и потребность в оборудовании новых скважин.

Строительство централизованной системы водоснабжения и сетей не предполагается, однако генпланом предусмотрено строительство кольцевых сетей с установкой на магистрали колонок и пожарных гидрантов.

Водоотведение Система водоотведения остаётся децентрализованной, однако предлагается использовать более современный процесс отведения стоков

- сооружение непроницаемых выгребов с последующим вывозом ассенизационной машиной.

Электроснабжение. В системе электроснабжения планируется подключение проектируемых объектов: нового жилищного фонда, гостиницы, дома быта и клубов. Объём потребления электроэнергии возрастёт за счёт присоединения данных объектов, а также за счёт увеличения потребления электроэнергии производственными объектами - насосными станциями, котельной. Долю ветхих линий электрической сети планируется снизить до нуля к 2022 г.

Сбор и утилизация ТБО. К 2032 г. в МО «Иваническ» прогнозируется увеличение объёма накопления отходов. Такое увеличение будет вызвано строительством в посёлке новых объектов социальной инфраструктуры , а также ростом численности населения.

  - Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие Систем коммунальной инфраструктуры

На момент разработки Программы основным документом, определяющим направление развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения МО «Иваническ» являлся Г енеральный план МО «Иваническ».

Рекомендуется также разработать документы:

- Схема теплоснабжения;

- Схема водоснабжения;

- Схема водоотведения;

- Программа Энергосбережения.

Схемы и программа должны быть утверждены администрацией поселения. В них будет представлена информация по существующему состоянию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения МО «Иваническ», определены мероприятия по развитию данных систем и дана предварительная оценка стоимости реализации этих мероприятий. Точные суммы требуемых инвестиций будут определены при разработке проектно-сметных документаций.

Документов по развитию системы электроснабжения и системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов на момент разработки настоящей Программы также утверждено не было.

Организации коммунального комплекса МО «Иваническ» ежегодно проводят ремонтно-профилактические работы по поддержанию функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Информация о наличии собственных инвестиционных программ данными организациями не предоставлена.

  - Предложения по определению источников финансирования и Срокам реализации инвестиционных проектов, направленных на Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Источниками финансирования мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Иваническ», могут быть определены:

- Бюджет МО «Иваническ»;

- Бюджет МО «Аларский район»;

- Бюджет Иркутской области;

- Бюджет Российский Федерации;

- Внебюджетные средства;

- Собственные средства эксплуатирующих организаций;

- Тарифы и плата за технологическое присоединение;

- Инвестиции частных инвесторов.

Предполагаемые сроки реализации мероприятий по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры представлены выше в разделе 4. настоящей программы.

  - Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг

Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг в МО «Иваническ» оценить не является возможным ввиду отсутствия информации о фактических расходах на оказание мер такой социальной поддержки.

# Text boxes

.

.